# ПАСПОРТ командоконтроллера (джойстика) QT7

|  | Назначение: Командоконтроллер (джойстик) – это устройство для управления грузоподъёмными операциями и оборудованием по переработке материалов группами их электрических цепей. Используемые в комбинации с оборудованием систем автоматизации, они позволяют осуществлять пуск, разгон и торможение приводов двигателей. Командоконтроллеры разработаны для встраивания в переносные станции управления или стационарные пульты. Конструктив: Включает в себя механическую сборку, состоящую из управляющего рычага, направляющей рычага, приводного механизма, кулачкового держателя, контактов и элементов установки потенциометра. Рычаг: Существует 2 типа направляющих рычага: Осевая - позволяют двигать рычаг по его пути только в одном направлении. Универсальная - позволяют рычагу двигаться по его пути в одном или двух направлениях одновременно. |
| --- | --- |

- Обозначение

Ось вперед / назад

Ось влево / вправо

Опции:  «Ф» - фиксация рычага в каждом положении; «Z» - возврат рычага в нулевое положение.

Диаграмма контактов: см. приложение 1

Опции: «Ф» - фиксация рычага в каждом положении; «Z» - возврат рычага в нулевое положение.

Диаграмма контактов: см. приложение 1/

  - Пример обозначения для заказа:

QT 7 (4-0-4 | Z)  (4-0-4| Z)  - Джойстик промышленный марки QT 7 (ось вперед/назад с диаграммой переключения 4-0-4 с возвратом в нулевое положение) (ось влево /вправо с диаграммой переключения 4-0-4 и возвратом в нулевое положение).

- Технические данные

| Номинальное напряжение изоляции | 500 В | Механический срок службы | 4 млн. переключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная частота | 50 Гц (60 Гц) | Электрический срок службы | 1,2 млн. переключение |
| Ток термической стойкости | 10А | Рабочая частота | 1200 переключения в час |
| Категория изоляции | С | Максимальное количество ступеней | 4 (более 4 подзаказ) |
| Вес QT7, кг | 2,5 | Вес QT7-О/В и QT7-Г, кг | 3,5 |

# Габаритные и установочные размеры QT7

# Горизонтальное исполнение

# Вертикальное исполнение

# Габаритные и установочные размеры QT7-О/В, QT7-Г

Горизонтальное исполнение

# Вертикальное исполнение

- Стандартные диаграммы замыкания конактов командоконтроллера

| 4 – 0 - 4 | 3 – 0 – 3 | 2 – 0 - 2 | 1 – 0 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |

- при заказе нестандартной диаграммы к паспорту прилогается приложение с диаграммой замыкания контактов.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации командоконтроллера (джойстика) составляет 18 месяцев с даты указанной предприятием - изготовителем.

При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

Для ремонта командоконтроллера в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий и причин, при которых была выявлена неисправность, фотографии на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических и прочих повреждений.

- Свидетельство о приемке:

Дата выпуска (мес./год)______________201_____г.                ОТК                                        /Соловьев А.Н.